崖审批复〔2022〕21号

三亚市崖州区行政审批服务局

关于三亚市崖城水质净化厂二期工程项目

水土保持方案的批复

三亚环境投资集团有限公司：

贵公司《关于申请审批〈三亚市崖城水质净化厂二期工程项目〉水土保持报告书的函》（三环投函〔2022〕558号）及水土保持方案报告书收悉。经研究，现批复如下：

- 项目概况

三亚市崖城水质净化厂二期工程项目位于三亚市崖州区崖城镇225国道南侧、宁远河北侧、现状还金路宁远河大桥东侧。项目总占地面积1.45公顷，永久占地1.10公顷，临时占地0.35公顷。

项目建设过程中挖填总量为3.23万立方米，其中挖方总量2.27万立方米，填方总量0.96万立方米，无借方，余方1.31万立方米。项目总投资11684.97万元，其中土建投资9385.58万元。项目计划于2022年8月开工，预计2023年7月完工，总工期12个月。

- 项目建设总体要求

- 基本同意主体工程水土保持评价。

- 同意本工程水土流失防治执行建设类项目一级标准及设计水平年为2023年。

- 同意项目水土流失防治责任范围为1.45公顷，扰动地表面积为1.45公顷，损毁植被面积1.29公顷。

- 同意根据项目主体工程功能分区、工程总体布局、施工布置及施工时序等分区划定原则，划分为主体建筑物区、绿化工程区、道路工程区、施工营地区、临时堆土区5个防治分区以及防治区采取的工程措施、植被措施、临时措施等防治措施布设。

- 同意建设期水土保持总投资为195.10万元，其中主体工程已列水土保持投资116.38万元，方案新增水土保持投资78.72万元。独立费用52.15万元，基本预备费4.46万元，免征水土保持补偿费。

- 同意水土保持监测时段、内容和方法。

- 工程建设中各类施工活动要严格限定在用地方位内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被；做好表土的剥离、集中堆放、拦挡、排水、苫盖及回覆等；施工结束后要及时进行迹地整治并恢复植被。

- 加强施工组织管理和临时防护措施，合理安排施工时序，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

- 建设单位在工程建设中应重点做好以下工作

（一）严格落实批复的水土保持方案，加强工程建设管理，确保工程建设质量和施工安全，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）施工要坚持“先挡后填、先排水后开挖”的原则，认真落实项目区水保方案各项水土防治措施，特别是临时堆土场的防护工作，禁止施工期间乱弃土行为。

（三）项目要认真开展水土保持监测工作，并按规定向区农业农村局提交监测实施方案、季度监测报告及总结报告。

（四）本项目的规模、地点等发生较大变动时，建设单位应及时修改水土保持方案，并报我局审批。

- 水土保持设施验收

按照《中华人民共和国水土保持法》的规定，生产建设项目竣工验收应当验收水土保持设施，水土保持设施未经验收或验收不合格，不得投产使用。本项目在投产使用前，应当组织第三方机构编制水土保持验收报告，并向区农业农村局报备。

三亚市崖州区行政审批服务局

2022年7月26日

抄送：市综合行政执法局崖州分局、区农业农村局